# 1 Предупреждающие знаки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  эти знаки содержат важные инструкции по технике безопасности, несоблюдение которых может поставить под угрозу вашу безопасность и здоровье других людей. Перед эксплуатацией инструмента внимательно изучите настоящую инструкцию. Ненадлежащее использование может привести к серьезным повреждениям. К работе с машиной допускаются только те, кто внимательно ознакомился и следует инструкциям в этом руководстве и на машине.

| 2 Безопасные способы работы ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ эти знаки содержат важные инструкции по технике безопасности, несоблюдение которых может поставить под угрозу вашу безопасность и здоровье других людей. Перед эксплуатацией инструмента внимательно изучите настоящую инструкцию. Ненадлежащее использование может привести к серьезным повреждениям. К работе с машиной допускаются только те, кто внимательно ознакомился и следует инструкциям в этом руководстве и на машине. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые компоненты выхлопных газов двигателя и некоторые составные части машины содержат или выделяют химические вещества, которые признаны штатом Калифорния, как канцерогенные и способные вызывать врожденные и другие репродуктивные патологии. Этот инструмент был сконструирован для безопасной работы в соответствии с инструкциями в настоящем руководстве. Как и при работе с любым другим оборудованием, халатность или ошибка в работе оператора может привести к серьезной травме вплоть до ампутации рук или ног. |
| --- | --- |
|  | Обучение 1. Перед сборкой и эксплуатацией инструмента внимательно изучите настоящую инструкцию. Сохраните эту инструкцию для последующего обращения и для заказа запасных частей. 2. Изучите механизм регулировки и его функционал. Знайте, как быстро остановить машину. 3. Не допускаются к работе дети младше 14 лет. Дети старше 14 лет должны внимательно ознакомиться с инструкцией и должны работать под наблюдением взрослых. 4. Не позволяйте лицам, не знакомым с настоящей инструкцией, работать с инструментом. 5. Посторонние предметы, выброшенные машиной, могут стать причиной серьезных повреждений. Внимательно выбирайте рабочую площадь, чтобы избежать попадания посторонних предметов на других людей и дороги. 6. Во время работы другие люди, дети и домашние животные должны находиться на расстоянии как минимум 25 м от машины. Остановите машину в случае их появления в рабочей области. 7. Будьте особенно внимательны при работе спиной вперед, чтобы избежать падения. Подготовка 1. Тщательно осмотрите планируемую рабочую область. Уберите все коврики, газеты, санки, доски, проволоку и другие предметы, на которые может натолкнуться машина или которые могут быть выброшены в случае попадания в инструмент. 2. Всегда используйте защитные очки или маску во время работы, настройки или технического обслуживания. Выброшенные предметы могут срикошетить и нанести серьезный вред глазам. 3. Надевайте подходящую зимнюю одежду. Не надевайте украшения, длинные шарфы и другую свободную одежду, которую может затянуть в машину. Носите специальную обувь, которая не скользит на льду. 4. Используйте удлинитель и розетку с заземлением для всех устройств с электрическим запуском двигателя. 5. Регулируйте высоту скребка при работе на дорожках, покрытых гравием. 6. Поставьте все рычаги регулировки в нейтральное положение, прежде чем завести мотор. 7. Никогда не проводите настройку машины при включенном двигателе, кроме случаев, описанных в инструкции изготовителя. 8. Машина и двигатель должны адаптироваться к температуре воздуха перед началом работы. | Безопасное обращение с топливом Во избежание травм и нанесения ущерба собственности, будьте особенно осторожны при обращении с топливом. Бензин очень легковоспламеняем, а его пары взрывоопасны. Пролитый на одежду или кожу бензин может стать причиной тяжких телесных повреждений, т.к. он может загореться. В случае попадания бензина на кожу или одежду, немедленно смойте его и переоденьтесь. А. Используйте только надежный контейнер для бензина. Б. Затушите сигареты, сигары, трубки. В. Никогда не заправляйте машину в помещении. Г. Никогда не снимайте крышку бензобака и не добавляйте топливо во время работы двигателя. Д. Двигатель должен остыть в течение, по крайней мере, 2 минут перед дозаправкой. Е. Никогда не заправляйте больше бензина, чем 2,5 см от нижнего края горлышка бензобака. Ж. Плотно завинчивайте крышку бензобака. З. Если бензин пролился, вытрите двигатель и оборудование. Передвиньте машину и подождите, как минимум, 5 минут, прежде чем запустить двигатель. И. Никогда не храните контейнер с бензином и машину вблизи открытого огня, искр, горелок (например, около печей, водонагревателей, сушилок и проч). К. Машина должна остыть в течение, как минимум, 5 минут, прежде чем ее можно будет убрать на хранение. |
| 2 Безопасные способы работы ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ эти знаки содержат важные инструкции по технике безопасности, несоблюдение которых может поставить под угрозу вашу безопасность и здоровье других людей. Перед эксплуатацией инструмента внимательно изучите настоящую инструкцию. Ненадлежащее использование может привести к серьезным повреждениям. К работе с машиной допускаются только те, кто внимательно ознакомился и следует инструкциям в этом руководстве и на машине. 3 Настройка и регулировка Важно: Эта инструкция рассчитана на несколько моделей. Особенности снегоочистителей варьируются в зависимости от модели. Не все характеристики, описанные в настоящем руководстве, присутствуют в каждой модели снегоочистителей. Важно: Все упоминания правой или левой стороны снегоочистителя приведены с рабочей позиции оператора. Важно: Не используйте рукоятку желоба, чтобы поднять снегоочиститель. | Эксплуатация 1. Держите руки и ноги подальше от движущихся частей. Контакт с движущимися частями может привести к ампутации. 2. Рычаг контроля шнека/крылатки – приспособление для безопасности. Не пользуйтесь инструментом, не включив его. 3. Рычаги контроля должны работать свободно в двух направлениях и возвращаться в нейтральное положение при спуске. 4. Все защитные приспособления должны быть установлены на машине во время работы. 5. Не используйте машину в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. Выхлопные газы машины содержат оксид углерода, очень опасный газ без запаха. 6. Запрещена эксплуатация машины людьми, находящимися под действием алкоголя или наркотиков. 7. Двигатель и глушитель сильно нагреваются во время работы. Прикосновение может вызвать ожог. 8. Проявляйте особую осторожность при работе на участках, покрытых гравием. Следите за скрытыми препятствиями и дорожным движением. 9. Будьте осторожны на поворотах и работая на склонах. 10. Выбирайте маршрут чистки, чтобы избежать попадания снега в окна, стены, машины. Это снижает риск повреждений и травм в случае рикошета 11. Не направляйте струю снега на детей, других людей или домашних животных и не позволяйте никому становиться на пути движущейся машины. 12. Запрещается превышать нормативные нагрузки, пытаясь расчищать снег в слишком высоком темпе. 13. Рабочая область должна быть хорошо освещена. Во время работы примите устойчивое положение и крепко держите рукоятку машины. Идите, не бегите. 14. Выключите прибор из розетки при транспортировке и когда он не используется. 15. На скользких поверхностях двигайтесь с минимальной скоростью. Смотрите под ноги. 16. Если машина начала необычно вибрировать, остановите ее, отсоедините провод свечи зажигания. Тщательно осмотрите на предмет повреждений. Устраните повреждения перед началом работы. 17. Переведите все рычаги в нейтральное положение и остановите двигатель перед тем, как отойти от машины. Подождите, пока шнек/крылатка полностью остановятся, прежде чем чистить желоб, проводить регулировку или осмотр. 18. Никогда не кладите руки в отверстия сбора или сброса. Всегда пользуйтесь приспособлением для чистки желоба в комплекте. Не чистите желоб при включенном двигателе. Перед чисткой желоба выключите двигатель и оставайтесь в рабочем положении, держась за рукоятку, пока все движущиеся части не остановятся. 19. Используйте только аксессуары и приспособления, одобренные производителем (например, противовесы для колес, цепи для шин, кожухи и т.д.) 20. В случаях, не описанных настоящей инструкцией, руководствуйтесь здравым смыслом либо обратитесь за советом в ближайший сервисный центр. Техническое обслуживание и хранение. Никогда не пренебрегайте устройствами защиты. Регулярно проверяйте их работу. Обратитесь к разделам «Техническое обслуживание» и «Регулировка» настоящей инструкции. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отсоедините провод свечи зажигания и заземлите его на двигатель, чтобы избежать непроизвольного включения двигателя. Выбор позиции верхней рукоятки 1. Снимите упаковку. 2. Следите за тем, чтобы не пережать кабель, и установите верхнюю рукоятку в рабочее положение, как показано на рисунке 1 до щелчка. 3. Закрепите зажимные барашки, чтобы закрепить рукоятку. | 2. Перед чисткой, ремонтом или проверкой машины переведите все контрольные рычаги в нейтральное положение и выключите машину. Подождите, пока шнек/крылатка полностью остановятся. Отсоедините провод свечи зажигания, чтобы избежать непроизвольного включения. 3. Регулярно проверяйте, надежно ли закручены болты и шурупы, чтобы поддерживать инструмент в безопасном рабочем состоянии. Также осмотрите машину на предмет повреждений. 4. Не изменяйте настройки регулятора оборотов двигателя и не включайте его на слишком высокую скорость. Эти настройки регулируют максимально безопасную скорость двигателя. 5. Лопатки и тормозные колодки машины подвержены износу и повреждениям. Для вашей безопасности, регулярно проверяйте все детали и заменяйте только на оригинальные запчасти. Использование деталей, которые не соответствуют оригинальной спецификации, ведет к снижению качества работы инструмента и безопасности. 6. Регулярно проверяйте контрольные рычаги и проводите настройку в случае необходимости. Обратитесь к разделу «Регулировка» настоящей инструкции. 7. Сохраняйте и в случае необходимости меняйте предупреждающие наклейки. 8. Следуйте нормам законодательства в отношении утилизации топлива, масла, чтобы защитить окружающую среду. 9. Прежде чем поставить инструмент на хранение, включите его на холостом ходу на несколько минут, чтобы убрать снег и предотвратить замерзание деталей. 10. Не храните инструмент в закрытых помещениях вблизи открытого огня, источника искр, горелки. Не модифицируйте двигатель. Во избежание серьезных травм или смерти, не вносите никаких изменений в конструкцию двигателя. Пренебрежение настройками регулятора оборотов двигателя может привести к неконтролируемой работе двигателя. Не вносите никаких изменений в заводскую настройку двигателя. Выхлопные газы Двигатели, сертифицированные в соответствии с нормами по выхлопам штата Калифорния, а также федеральными нормами, могут работать на бензине, не содержащем свинца, и могут быть оборудованы системами контроля выхлопных газов: Engine Modification (EM) и Three Way Catalyst (TWC). Средний срок службы Средний срок службы данного инструмента – 7 лет или 60 часов работы. Когда этот срок подойдет к концу, необходимо приобрести новый инструмент, либо проходите ежегодное техническое обслуживание у сертифицированного дилера, чтобы гарантировать нормальную работу всех механических систем и систем безопасности. Несоблюдение этого правила может привести к травме или смерти. Сборка желоба сброса Для удобства транспортировки снегоочиститель упакован таким образом, что верхний желоб повернут до конца вниз. Поверните его вверх и следуйте инструкции далее: 1. Поворачивайте желоб, пока отверстие желоба не будет смотреть прямо вперед. Снимите зажимной барашек и болт с квадратным подголовком с нижнего желоба, как показано на рисунке 2. 2. Поверните верхний желоб вверх над выступом на нижнем желобе таким образом, чтобы верхний и нижний желоб были плотно прижаты друг к другу. 3. При правильной сборке снегоочиститель будет выглядеть, как на рисунке 3. Важно: Не используйте рукоятку желоба, чтобы поднять снегоочиститель. |

| 4 Работа ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед сборкой и эксплуатацией снегоочистителя внимательно изучите настоящую инструкцию. Будьте особенно осторожны при обращении с топливом. Бензин очень легковоспламеняем, а его пары взрывоопасны. Затушите сигареты, сигары, трубки и другие источники огня. Никогда не заправляйте машину в помещении. Электростартер необходимо подключать к розетке с заземлением, чтобы избежать удара электрическим током. Внимательно изучите настоящую инструкцию, прежде чем приступить к работе с электростартером. | Перед началом работы ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем завести двигатель, внимательно ознакомьтесь и следуйте всем инструкциям и предупреждениям на корпусе машины и в этом руководстве. 1. Провод свечи зажигания отсоединен в целях безопасности. Присоедините провод свечи зажигания перед началом работы. ВАЖНО: Полные инструкции относительно запуска, остановки и хранения двигателя содержатся в отдельном руководстве пользования двигателем. Смесь бензина и масла ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте особенно осторожны при обращении с топливом. Бензин очень легковоспламеняем, а его пары взрывоопасны. Затушите сигареты, сигары, трубки и другие источники огня. Никогда не заправляйте машину в помещении. ВАЖНО: Инструмент работает на смеси бензина и масла. Не начинайте работу, не ознакомившись с инструкциями. Перед началом работы убедитесь, что крышка бензобака плотно закручена. Выбор положения желоба сброса 1. Ослабьте шайбу на левой стороне желоба сброса и поверните верхний желоб вверх или вниз на нужный уровень. Снова закрутите шайбу. 2. Поверните рукоятку желоба влево или вправо, как показано на рисунке 1. Запуск двигателя 1. Вставьте ключ зажигания. 2. Следуйте инструкциям ниже в зависимости от типа стартера. | Электростартер ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электростартер необходимо подключать к розетке с заземлением, чтобы избежать удара электрическим током. Внимательно изучите настоящую инструкцию, прежде чем приступить к работе с электростартером. 1. Электростартер оборудован заземленным проводом с тремя проводками и электрической вилкой и рассчитан на работу с напряжением 230 вольт. 2. Убедитесь, что в вашем доме установлена трехпроводная система питания с заземлением. Обратитесь к электрику, если у вас есть сомнения. 3. Если в вашем доме установлена другая система питания, ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь инструментом. 4. Если система в вашем доме с заземлением, но нет розетки с тремя отверстиями, необходимо установить ее при помощи электрика. 5. Если у вас есть розетка с тремя отверстиями с заземлением, следуйте следующим инструкциям: 6. Поверните рычаг управления запуском двигателя в положение “Full”. 7. Нажмите на устройство для заливки двигателя 3 раза, закрывая при этом вентиляционное отверстие. 8. Присоедините электропровод к коробке управления на панели приборов. Вставьте другой конец провода в розетку. 9. Нажмите на кнопку пуска, чтобы завести двигатель. 10. Как только двигатель запустится, отпустите кнопку пуска и плавно поверните рычаг запуска двигателя в положение 1/2 Choke, пока двигатель не начнет плавно работать. Далее передвиньте рычаг в положение OFF. Если двигатель начнет глохнуть, сразу же передвиньте рычаг в положение FULL, затем снова в 1/2 и OFF. 11. Отсоедините электропровод. Всегда вынимайте шнур из розетки и только затем из снегоочистителя. Ручной стартер 1. Передвиньте рычаг в положение (холодный запуск двигателя). 2. Если двигатель разогрет, поверните рычаг в положение в положение OFF. 3. Нажмите на устройство для заливки двигателя 3 раза, закрывая при этом вентиляционное отверстие. 4. Если двигатель разогрет, нажмите только один раз. NOTE: Всегда закрывайте вентиляционное отверстие, когда нажимаете на кнопку заливки. Дополнительная заливка может потребоваться при первом запуске при температуре ниже минус 20 градусов 5. Возьмитесь за рукоятку стартера и медленно потяните шнур, пока не почувствуете слабое сопротивление. Медленно отпустите шнур. 6. Быстро потяните рукоятку стартера. Не позволяйте ей резко вернуться в исходное положение. Медленно отпустите шнур, крепко держа рукоятку. 7. Пока двигатель разогревается и начинает работать, поверните рычаг запуска в положение 1/2 Choke, пока двигатель не начнет плавно работать. Далее передвиньте рычаг в положение OFF. Если двигатель начнет глохнуть, сразу же передвиньте рычаг в положение FULL, затем снова в 1/2 и OFF. |
| --- | --- | --- |
| 4 Работа ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед сборкой и эксплуатацией снегоочистителя внимательно изучите настоящую инструкцию. Будьте особенно осторожны при обращении с топливом. Бензин очень легковоспламеняем, а его пары взрывоопасны. Затушите сигареты, сигары, трубки и другие источники огня. Никогда не заправляйте машину в помещении. Электростартер необходимо подключать к розетке с заземлением, чтобы избежать удара электрическим током. Внимательно изучите настоящую инструкцию, прежде чем приступить к работе с электростартером. | Остановка двигателя 1. Чтобы остановить двигатель, поверните ключ зажигания против часовой стрелки. Отсоедините провод свечи зажигания, чтобы избежать непроизвольного включения. Чтобы предотвратить замерзание стартера, следуйте следующей инструкции: 1. Позвольте двигателю поработать на холостом ходу несколько минут, чтобы устранить влагу с двигателя. 2. Элетростартер: присоедините электрошнур к коробке управления на корпусе двигателя, затем к розетке. Во время работы двигателя нажмите на кнопку пуска и вращайте стартер несколько секунд. Издаваемый при этом необычный звук не повредит двигателю или стартеру. Отсоедините шнур питания от розетки, затем от коробки управления. 3. Ручной стартер: Во время работы двигателя, резко дерните за шнур стартера 3-4 раза. Это будет сопровождаться громким звуком. 4. Вытрите весь снег и влагу с крышки карбюратора в зоне рычагов управления. Подвигайте рычаги управления несколько раз. Оставьте рычаг управления двигателем в положении FULL. 5. Выньте ключ зажигания и отсоедините провод свечи зажигания во избежание непроизвольного включения. | Работа снегоочистителем Уровень желоба контролирует угол выброса снега. 1. Ослабьте штурвальчик на левой стороне желоба и поверните верхний желоб вверх или вниз на нужный уровень. Закрутите штурвальчик перед началом работы. 2. Отрегулируйте положение отверстия желоба с помощью рукоятки, как показано на рисунке. Уборка снега ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте другим людям находиться вблизи отверстия желоба сброса. 1. Поверните рычаг шнека против верхней рукоятки (см. рис. 1). 2. Потяните рукоятку немного вверх, чтобы резиновые пластины на шнеке соприкоснулись с поверхностью и снегоочиститель начал движение. Чтобы поднять шнек и остановить движение, потяните рукоятку вниз. 3. Струя снега должна идти по ветру. Полосы уборки должны идти немного внахлест. ВАЖНО: Если вы слишком сильно потяните рукоятку вверх, это ускорит износ резиновых пластин шнека, на которые не распространяется гарантия. Советы по эксплуатации 1. Позвольте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу перед выключением, чтобы излишняя влага могла испариться. 2. После каждого использования тщательно чистите инструмент. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Глушитель, двигатель и окружающие их части машины сильно нагреваются во время работы и могут вызвать ожог при прикосновении. |

| 5 Регулировка и техническое обслуживание ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед сборкой и эксплуатацией снегоочистителя внимательно изучите настоящую инструкцию. Будьте особенно осторожны при обращении с топливом. Бензин очень легковоспламеняем, а его пары взрывоопасны. Затушите сигареты, сигары, трубки и другие источники огня. Никогда не заправляйте машину в помещении. Электростартер необходимо подключать к розетке с заземлением, чтобы избежать удара электрическим током. Внимательно изучите настоящую инструкцию, прежде чем приступить к работе с электростартером. | Кабель управления Поскольку в процессе эксплуатации кабель управления и ремень привода растягиваются, время от времени потребуется их регулировка. Если шнек замедляет вращение, в то время как двигатель работает нормально, требуется регулировка. Следуйте инструкции: Верхнее отверстие рукоятки управления позволяет отрегулировать натяжение кабеля. Отсоедините конец кабеля от нижнего отверстия и вставьте в верхнее изнутри наружу, как показано на рисунке. 3. Проведите пробный запуск снегоочистителя. Карбюратор ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если требуется регулировка деталей (например, карбюратора) при включенном двигателе, держитесь подальше от движущихся частей машины, а также от нагретых деталей, таких как глушитель, двигатель. 1. Для настройки карбюратора обратитесь к отдельной инструкции в комплекте с вашим снегоочистителем. | Замена ремня ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед сервисным обслуживанием, ремонтом или проверкой отключите рычаг управления и двигатель. Отсоедините кабель свечи зажигания. Снимите крышку ремня, открутив 5 шурупов. Затем потяните ремень снизу барабана шнека наружу. Когда вы извлечете ремень из барабана, прокрутите барабан, чтобы высвободить ремень из держателя. Чтобы снова установить ремень, следуйте инструкции и смотрите рисунок ниже: 1. Прокрутите барабан. 2. Установите ремень на верхнюю часть барабана под держателем. 3. Протяните ремень вокруг барабана. 4. Протяните ремень над нижней частью барабана. Установите крышку ремня. |
| --- | --- | --- |
| 5 Регулировка и техническое обслуживание ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед сборкой и эксплуатацией снегоочистителя внимательно изучите настоящую инструкцию. Будьте особенно осторожны при обращении с топливом. Бензин очень легковоспламеняем, а его пары взрывоопасны. Затушите сигареты, сигары, трубки и другие источники огня. Никогда не заправляйте машину в помещении. Электростартер необходимо подключать к розетке с заземлением, чтобы избежать удара электрическим током. Внимательно изучите настоящую инструкцию, прежде чем приступить к работе с электростартером. | Двигатель 1. Для всех операций по техническому обслуживанию обратитесь к отдельной инструкции. 2. Регулярно проверяйте детали двигателя и снегоочистителя на предмет слабого крепления. Смазка Смазывайте оси вращения на рукоятке управления и пружину растяжения на конце кабеля управления мягким маслом в начале и в конце каждого сезона. Замена резиновых панелей шнека Резиновые панели шнека подвержены износу и должны быть заменены при наличии признаков чрезмерного износа. ВАЖНО: Не доводите износ панелей до такой степени, что металлическая часть шнека будет соприкасаться с землей. Это может привести к серьезным повреждениям снегоочистителя. ВНИМАНИЕ: Для замены панелей следуйте инструкции ниже: 1. Снимите использованные панели, открутив шурупы. 2. Установите новые панели, используя те же шурупы. |  |

| 6 Хранение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не храните снегоочиститель с бензобаком в помещениях или плоховентилируменых зонах, где пары топлива могут достигнуть источников огня. Сливайте топливо в надежный контейнер на открытом воздухе вдали от источников огня. Убедитесь, что двигатель остыл. Не курите. Топливо, оставшееся в двигателе на время летнего сезона, разрушается и вызывает сложности при дальнейшем запуске. Если вы используете стабилизатор топлива, не сливайте топливо из карбюратора. Не используйте средства для чистки карбюратора или двигателя для чистки бензобака. Это может привести к необратимым повреждениям. | При подготовке к хранению снегоочистителя, необходимо выполнить следующие шаги: 􀁺 Сливайте топливо в надежный контейнер на открытом воздухе вдали от источников огня. Убедитесь, что двигатель остыл. Перед тем как сливать топливо, затушите сигареты, сигары, трубки и другие источники огня. Топливо, оставшееся в двигателе на время летнего сезона, разрушается и вызывает сложности при дальнейшем запуске. 􀁺 Если хранение будет длиться более 30 дней, выполняйте инструкции в руководстве к двигателю в комплекте. 􀁺 Двигатель должен работать, пока бензобак не опустеет, и машина на остановится из-за недостатка топлива. 􀁺 Слейте бензин из карбюратора и бензобака. 􀁺 Слейте топливо из карбюратора, подняв заглушку под крышкой карбюратора. 􀁺 Если вы используете стабилизатор топлива, не сливайте топливо из карбюратора. 􀁺 Для предотвращения образования ржавчины, протрите инструмент салфеткой, смоченной в масле. 􀁺 Отсоедините свечу зажигания и налейте примерно 30 грамм моторного масла через отверстие свечи зажигания в цилиндр. Накройте отверстие салфеткой. Проверните двигатель несколько раз, чтобы масло распределилось. Установите свечу зажигания. 􀁺 Следуйте рекомендациям по смазке в разделе «Техническое обслуживание». 􀁺 Всегда храните снегоочиститель в сухом чистом месте. |
| --- | --- |
| 7 Устранение неполадок ВНИМАНИЕ: в этом разделе описаны легкие неполадки. Для получения детальной информации обратитесь в сервисный центр. | Проблема | Причина | Решение |
|  | Двигатель не запускается | Рычаг не переведен в положение ON | Переведите рычаг в положение ON. |
|  |  | Отсоединен провод свечи зажигания | Подсоедините провод свечи зажигания. |
|  |  | Бензобак пуст или старое топливо | Налейте свежее чистое топливо. |
|  |  | Не подключено устройство для заливки двигателя. | Включите устройство для заливки двигателя, как описано в разделе «Работа». |
|  |  | Неисправна свеча зажигания. | Прочистите или замените. |
|  |  | Ток топлива заблокирован. | Прочистите. |
|  |  | Ключ безопасности не в отверстии зажигания двигателя. | До упора вставьте ключ. |
|  |  | Отсекающий клапан двигателя закрыт. | Откройте отсекающий клапан двигателя |
|  | Двигатель работает неравномерно | Рычаг не переведен в положение CHOKE. | Переведите рычаг в положение OFF |
|  |  | Ток топлива заблокирован или используется старое топливо. | Прочистите и залейте чистое свежее топливо. |
|  |  | Вода или грязь в топливной системе | Слейте топливо и залейте свежее. |
|  |  | Карбюратор не отрегулирован | Свяжитесь с сервисным центром. |
|  | Двигатель перегревается | Карбюратор не отрегулирован | Свяжитесь с сервисным центром. |
|  | Слишком сильная вибрация | Детали не плотно завинчены или сломан шнек | Немедленно остановите двигатель и отсоедините провод свечи зажигания. Закрутите все болты и шурупы. Если вибрация продолжается, обратитесь в сервисный центр. |
|  | Потеря мощности | Неплотно прикручен провод свечи зажигания | Плотно присоедините провод свечи зажигания. |
|  |  | Вентиляционное отверстие в крышке бензобака заблокировано. | Прочистите отверстие от снега и льда. |
|  |  | Выхлопное отверстие заблокировано. | Обратитесь в сервисный центр. |
|  | Снегоочиститель не двигается | Кабель управления необходимо отрегулировать | Отрегулируйте кабель управления, как указано в разделе «Регулировка» |
|  |  | Ремень привода ослаблен или поврежден | Замените ремень привода. |
|  | Снегоочиститель не выбрасывает снег | Желоб забит | Немедленно остановите двигатель и отсоедините провод свечи зажигания. Прочистите желоб и внутреннюю часть корпуса шнека специальным приспособлением или палочкой. |
|  |  | В шнек попал инородный предмет | Немедленно остановите двигатель и отсоедините провод свечи зажигания. Уберите инородный предмет. |
|  |  | Ремень шнека ослаблен или поврежден | Обратитесь к разделу «Техническое обслуживание». |